## Slide 1
AI / MACHINE LEARNING — ЭТАП 5
Классификация дефектов на поверхности стали
Финальная версия нейронной сети · ResNet18
Тема №9
Kaggle · Defects Class and Location for Metal Surface
Старт обучения: ноябрь 2025
Дата защиты: апрель 2026
Автор
Калеев Сергей

## Slide 2
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Определить тип дефекта по фото поверхности
Задача классификации изображений. На входе — фото стальной поверхности. На выходе — категория дефекта из 10 классов.
Один класс дефекта на изображение
Основная метрика качества: Accuracy
Источник: Kaggle · zhangyunsheng
10 КЛАССОВ ДЕФЕКТОВ
waist_folding Поперечные складки
punching_hole Пробоины
Crease Продольные складки
water_spot Пятна от воды
oil_spot Масляные пятна
silk_spot Волокнистые пятна
Inclusion Металлические включения
rolled_pit Прокатные углубления
crescent_gap Серповидные зазоры
welding_line Сварные швы

## Slide 3
ДАННЫЕ
Датасет: Defects Class and Location
2280
изображений всего
1814
после очистки
10
классов дефектов
466
удалено при очистке
Разбиение на выборки
Train 1269
Val 272
Test 273
Параметры изображений
Размер 160 × 160
Источник Kaggle
Random seed 42
Для задачи классификации были оставлены только single-class изображения.

## Slide 4
МЕТОДОЛОГИЯ
Подход: Transfer Learning
01
Данные
Загрузка и очистка датасета. Разбиение 70/15/15.
02
Предобработка
Resize 160x160, нормализация, аугментации.
03
Fine-Tuning
Предобученный ResNet + новый классификатор на 10 классов.
04
Оценка
Оценка качества по Accuracy на тестовой выборке.
Используем веса ImageNet для инициализации — модель уже умеет выделять базовые признаки. Модель дообучалась под задачу классификации 10 классов.

## Slide 5
ЭТАП 4 — BASELINE
ResNet18: первый результат
85.7%
Test Accuracy
95.4%
Train Accuracy
Гиперпараметры
Image size 160 × 160
Batch size 256
Epochs 10
Learning rate 0.0001
Val Accuracy 83.09%
ИСТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ
Это baseline-результат, полученный на этапе 4.

## Slide 6
ЭТАП 5 — ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Сравнение трёх архитектур
ResNet34
Более глубокая residual-сеть. На тесте уступила ResNet18.
Batch size 256
Epochs 20
Параметры 21.3M
85.7%
Test Accuracy
ПОБЕДИТЕЛЬ
ResNet18
Baseline-модель. В обновлённом сравнении показала лучший результат.
Batch size 256
Epochs 20
Параметры 11.2M
89.7%
Test Accuracy
MobileNetV3
Компактная мобильная модель. Сильно уступила ResNet по Accuracy.
Batch size 256
Epochs 20
Параметры 1.5M
49.1%
Test Accuracy
Модели сравнивались при image size 160×160, batch size 256 и 20 эпохах.

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ
Детальное сравнение
Модель
Test Accuracy
Параметры
ResNet18
89.74%
11.2M
ResNet34
85.71%
21.3M
MobileNetV3
49.08%
1.5M
ResNet18 показал лучший результат по Accuracy среди протестированных моделей.
СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

## Slide 8
ФИНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ResNet18
89.7%
Test Accuracy
88.2%
Best Val Accuracy
11.2M
параметров
Финальная модель по обновлённому сравнению, 20 эпох

## Slide 9
ДЕМОНСТРАЦИЯ
Финальный ноутбук в действии
1
Подключение Google Drive
2
Загрузка весов финальной модели
3
Загрузка своего изображения через upload
4
Предсказание класса с уверенностью
stage5_final_inference_colab.ipynb
# Пример вывода
Image path:
img_03_3402618000_00007.jpg
Prediction:
waist_folding
Confidence:
96.99%

## Slide 10
ИТОГИ
Что было сделано
Собраны и очищены данные: 1814 изображений, 10 классов
Реализован baseline на ResNet18 (Этап 4): accuracy 85.7%
Проведено обновлённое сравнение 3 архитектур (Этап 5, 20 эпох)
Финальная модель ResNet18: accuracy 89.7%
Подготовлен ноутбук для инференса с загрузкой своих изображений
Текущие ограничения: редкие классы и визуально похожие дефекты.
Дальнейшая работа
Тема №9
Классификация дефектов на поверхности стали
Балансировка классов
Улучшить качество на редких дефектах.
Аугментации
Сделать модель устойчивее к вариативности изображений.
Новые архитектуры
Сравнить более сильные CNN и доработать inference-пайплайн.